## Slide 1: Assignment Project Traffic Light using STM32F103RB
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BÁO CÁO MÔN VI XỬ LÝ
NHÓM PPH – LỚP L03

## Slide 2: DANH SÁCH THÀNH VIÊN
2
HỌ VÀ TÊN | MSSV | NHIỆM VỤ
Lê Minh Phúc | 2010524 | Hiện thực module đèn giao thông + người đi bộ
Trần Vĩnh Phúc | 2014185 | Hiện thực module đèn giao thông + làm slide
Nguyễn Huy Hoàng | 2013231 | Hiện thực phần buzzer + UART

## Slide 3
V
NỘI DUNG
Mở đầu, giới thiệu đề tài
Mô phỏng và phân tích
Cấu trúc thư mục github
Thiết kế máy trạng thái
Kết luận
IV
III
II
I
3

## Slide 4: MỞ ĐẦU VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 01
4

## Slide 5
BLOCK DIAGRAM
01
Traffic Light 1
D2 – PA10
D3 – PB3
5
02
Traffic Light 2
D4 – PB5
D5 – PB4
03
Pedestrian
Light
D6 – PB10
D7 – PA8
04
Pedestrian
Buzzer
D12 – PA6
TIM3-CH1
05
Button 1
A1 – PA1
06
Button 2
(A2 – PA4
07
Button 3
A3 – PB0
08
Pedestrian
Button
A0 – PA0
UART2

## Slide 6: THIẾT KẾ MÁY TRẠNG THÁI 02
6

## Slide 7: Máy trạng thái
7

## Slide 8: Máy trạng thái
8

## Slide 9: MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH 03
9

## Slide 10: Giải thích máy trạng thái
Mặc định ban đầu đèn dành cho người đi bộ sẽ tắt.
MODE 1: Đèn giao thông hoạt động bình thường.
    Khi nút 1 nhấn thì máy trạng thái sẽ chuyển sang MODE 2
    Khi ấn nút nhấn dành cho người đi bộ thì đèn dành cho người đi bộ sáng tắt phụ thuộc vào đèn giao thông và sẽ hết hiệu lực sau 2 chu kỳ nếu không nhấn nút lại lần nữa.
    Nếu sau 2 chu kỳ kể từ lần nhấn nút cuối cùng mà đèn giao thông đang đỏ thì đèn dành cho người đi bộ sẽ tiếp tục sáng xanh đến khi đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh.
    Nếu đèn người đi bộ màu xanh và đèn đỏ của đèn giao thông còn lại 3s thì chuông sẽ kêu ngày càng to và tắt khi đèn giao thông sang xanh.
10

## Slide 11: Giải thích máy trạng thái
MODE 2: Điều chỉnh thời gian sáng của đèn đỏ từ (1-99)
    Khi nút 1 nhấn thì máy trạng thái sẽ chuyển sang MODE 3
    Khi nút 2 nhấn thì thời gian sáng của đèn đỏ sẽ tăng lên 1 đơn vị.
    Nếu nút 2 được nhấn giữ sau 1s thì cứ 0.5s thì thời gian sáng của đèn đỏ sẽ tăng lên 1 đơn vị
    Khi nút 3 nhấn thì thời gian của đèn đỏ sẽ được cập nhật theo giá trị vừa điều chỉnh
    Khi nút 1,2,3 được thả thì thời gian đèn đỏ sẽ giữ nguyên trạng thái.
    MODE 3 (đèn xanh), MODE 4 (đèn vàng): Tương tự với MODE 2
11

## Slide 12: CẤU TRÚC THƯ MỤC GITHUB 04
12

## Slide 13: Link: https://github.com/Pill50/MCU-FINAL
13

## Slide 14: KẾT LUẬN 05
14

## Slide 15: Thanks For Listening!